## Slide 1: 生体情報計測による感性可視化のための 機械学習的クラスタリング手法の開発
１４１５００４ 麻生 到
指導教員 安宅
発表の流れ
・ 背景
・ 問題設定
・ 実験結果
・ 結論

## Slide 2
はじめに
脳波の解析は、以下の様々なことに応用されている
マーケティング
セラピーロボット
働き方
実用例
個人認証
先行研究 ： １６チャンネルの脳波計を用いて、脳波による個人認証が行われていた
本研究 ： 必要最低限なチャンネル数と測定部位で脳波による個人認証をおこなう
ヘルスケア
本研究では、個人認証に注目する

## Slide 3
問題設定
脳波データ
前処理
特徴抽出
判別
バンドパス処理
独立成分分析
高速フーリエ変換
主成分分析
SVM
前処理
瞬きによって脳波の振幅のずれを防ぐために眼電アーチファクトを独立成分分析により除去する
Θ、α、β波を用いるため、バンドパス処理を行う
特徴抽出
特徴量として、パワースペクトルを用いるためFFTによりスペクトル解析を行う
SVMでは高次元のデータを学習は機能を低下させることが考えられるため、主成分分析による次元削減を行う
判別
ソフトマージンSVMやハードマージンSVM、非線形SVMを試して判別する
１．でうまくいかない場合、データを分割し、複数の判別機による多数決で分類を行う

## Slide 4
独立成分分析（ICA）
重なり合った混合信号を
元の独立な信号に分離する手法
音声や画像、脳波に応用されている
主成分分析
多変量データから新たな総合指標を作り出す手法
すべてのデータに対して、最も分散が大きくなるような軸をとる
データを要約することができる
適用手法
高速フーリエ変換（FFT）
離散フーリエ変換（DFT）を求めるための高速のアルゴリズム
本研究では、FFTを用いたスペクト解析を行い周波数帯域がどのように分布しているかを求める
SVM
パターン認識手法
データを分類するために、マージン最大化と呼ばれる基準を用いる
非線形の識別関数も構成できるように拡張することができる

## Slide 5
実験結果
実験概要
それぞれの被験者だけが認識のある画像を用いて実験を行う
例：好きな芸能人や趣味の画像など
それぞれの被験者だけが認識のある画像を用いることによって、被験者ごとの脳波の変化に差ができ認証精度が向上すると考えられる
システム作成の流れ
１．１６チャンネルの電極による脳波計のデータを用いて認証を行う
２．チャンネル数を減らし精度の変化を検証する
３．チャンネル数と精度を評価する

## Slide 6
結論
本研究では,実用性のある脳波個人認証システムを提案した
実験で求めたチャンネル数と測定部位だけの認証を行うことで,
・ 高価な脳波測定機を使わず簡易的な脳波測定器による脳波個人認証を実現できたり,
・ 脳波個人認証システム専用のデバイスを作成する上で必要な電極を減らすことで
コストを削減でき,よりコンパクトなデバイスを作成できると考えられる