## Slide 1
主成分回帰を用いる改良形GMDH
富山県立大学情報システム工学専攻
奥原研究室 麻生到

## Slide 2
GMDH（Group Method of Data Handling）
少ない入出力データから、システムに関する先験的な知識を必要とする事なく、自己組織化の原理に基いてモデリングを行う手法
ニューラルネットワークとの比較
○ 共通点
多層構造と並列処理が特徴
○ 相違点
内部のデータの処理方法と小規模の非線形システムの高精度なモデリングが可能

## Slide 3
GMDHの問題点
少数の入出データを用いた多層構造のアルゴリズムでは、層を積み重ねていくと、多重共線性を起こす組み合わせが数多く発生して、予測精度が悪くなる
多重共線性
一部の説明変数同士の相関が高いことが原因で予測が不安定となる現象
本論文の解決方法
各層において直交化させた変数を用いた多重共線性を起こさせない表現式を多層に積み重ねることで改良型GMDHのアルゴリズムを提案する

## Slide 4
多重共線性について
説明変数に同じような特徴を持つものが複数存在するときに発生する
予測が不安定になってしまう

## Slide 5
本論文の目的
従来から提案されている評価基準を用いて変数の逐次選択を行い
最適な部分表現式を自己選択するGMDH
本論文で提案する改良型GMDH

## Slide 6
評価基準を用いて変数の逐次選択を行い最適な部分表現式を自己選択するGMDH
システムの完全表現式として、Kolomogorov-Gavorの多項式を想定する
システムの部分表現式は2変数の2次多項式
変数選択の評価基準を用いて変数選択を行い、最適な部分表現式を自己選択する
○ 情報量基準AIC
変数選択の評価基準
○ 予測平方和PSS

## Slide 7
システムの完全表現式
最適な部分表現式を積み重ねで構成される
その次数は各選択層において変数を組み合わせることによって増加する
最終層では、すべての2変数の組み合わせについて最適な部分表現式の形が
となり、前の層と同じ中間変数を発生し、予測精度の改善がされなくなるため層の積み重ねを停止する

## Slide 8
主成分回帰分析を用いるGMDH
以上の式の5個の変数に対して、主成分分析を適用して直交化した新しい変数を作成し、これらの変数を用いて部分表現式を作成する
改良型GMDHの構造

## Slide 9
主成分回帰分析による最適部分表現式の作成
5個の変数を平均０、分散１に規準化する
規準化した変数
正規直交行列Cの求め方
以上の固有値問題を解くことにより求める
直交化により作成した新しい変数ｚを入力変数として、以下のような最適部分表現式を作成する
係数ベクトル
最適部分表現式を作成するために情報量基準AICを用いて変数の選択を行う
AICの値が増加したときに変数の取り込みを停止する

## Slide 10
多層構造の計算停止方法
層を追加して計算を続けていくと、多重共線性を起こす変数の組み合わせが数多く発生するために主成分分析を行い次元削減を行う
変数の次元が縮小する固有値を用いて以下の式が満たされたときに変数の次元が縮小したと見なし多数構造の積み重ねを停止する
Eは多層構造の打ち切り判定基準値

## Slide 11
簡単な同定問題への適用
本論文で提案した改良型GMDHと従来のGMDHの比較を行うために、簡単な同定問題への適用を行う
対象システムの入力関係式
同定に用いる入出力データ20個、モデルの評価を行うデータを20個それぞれ用意する
簡単な同定問題への適用
本論文で提案した改良型GMDHと従来のGMDHの比較を行うために、簡単な同定問題への適用を行う

## Slide 12
改良形GMDHによる同定結果
○ 中間変数
AIC値の小さいものを4個選択する
○ 多層構造の計算停止方法
多層構造の計算停止基準値は、E＝0．99とする
各層における中間変数の固有値の変化
各中間変数の固有値の大きさ
第4層以降の中間変数は同じような分布となり同じ特徴を持った変数とみなすことができる

## Slide 13
同定精度
同定に用いた20組の入出力データに対する同定精度を以下の式を用いて評価する
予測精度
予測に用いた残り20組の入出力データに対する予測精度を以下の式から評価する

## Slide 14
真値と推定値の残差
真値の変動が０〜40000の範囲であるのに対して残差の変動が±300の範囲内に分布していることから変動が小さい
40組の入出力に対する出力結果
対象システムの出力に加えたノイズを変化させた場合の同定結果

## Slide 15
従来GMDHとの同定結果の比較
改良形GMDHでは、同定精度と予測精度の両方の精度、さらにAIC値とも非常に良いモデルを同定することができた
また、中間変数を構成する主成分の固有値の分布と累積寄与率から各選択層における収束状態を把握することができ、多層構造の計算停止基準もAIC値を用いた方法と固有値を用いた方法の２種類用いることができる
以上より、改良形GMDHの有効性が確認できた